岳平环评[2024]027号

关于岳阳秀美山川科技有限公司年产6万吨食品添加剂醋酸钠项目环境影响报告表的批复

岳阳秀美山川科技有限公司：

你单位《关于<岳阳秀美山川科技有限公司年产6万吨食品添加剂醋酸钠项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳秀美山川科技有限公司年产6万吨食品添加剂醋酸钠项目拟建于平江高新技术产业园区湖南银桥食品添加剂有限公司内（项目中心地理坐标东经113°17′11.219″，北纬28°47′15.330″），项目总用地面积17607平方米。项目主要建设内容包括：生产车间、仓库、化验室及其配套设施等；主要生产设备包括：不锈钢搅拌罐、搅拌罐混料机、液碱卸车泵、醋酸卸车泵、半成品中转泵、液碱加药泵等。项目主要原辅材料包括：99.8%食品级冰醋酸、50%食品级液碱等。项目总投资3200万元，其中环保投资48万元，占总投资的1.5％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。初期雨水经收集沉淀、生产废水经收集处理、生活污水经隔油池+化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及平江高新技术产业园污水处理厂进水水质要求两者较严值后通过园区污水管网排入平江高新技术产业园污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。醋酸储存及搅拌工序产生的废气经密闭管道收集+三级碱喷淋装置处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放限值后通过20米高排气筒（DA001）排放；厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），厂内无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料收集后外售；废机油、废机油桶、含油抹布等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、全厂污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.062吨/年、氨氮≤0.008吨/年、挥发性有机物≤0.726吨/年。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二四年五月二十三日